## Slide 1: Определи вид отделки изделия
Нажми номер.
Задание появится.
Нажми еще раз.
Задание исчезнет.
Р
Ю
Ш
А
О
Б
О
Р
К
А
К
И
А
Ц
О
В
Л
Н
А
И
4
А
П
П
Л
2
1
Я
3
Слова подсказки:
волан, аппликация, оборка, рюша

## Slide 16: С какого этапа начинается изготовление швейного изделия?
Первый этап в изготовлении швейного изделия – снятие мерок.

## Slide 20: Для чего необходимо снимать мерки?
Чтобы изделие соответствовало размеру человека.
Чтобы юбка хорошо сидела на фигуре.

## Slide 21: На что повлияет правильное снятия мерок?
На качество готового изделия
Как необходимо выполнять работу?
Необходимо снимать мерки правильно, точно.

## Slide 22: Тема урока:
Снятие мерок и построение чертежа основы прямой юбки

## Slide 23: Цель урока:
Освоить основные приёмы снятия мерок
Снять мерки
Построить чертеж прямой юбки

## Slide 24: Юбка
«Женская одежда от талии книзу, а также соответствующая часть платья»
Сергей Иванович Ожегов
«

## Slide 25: Найдите юбку
В
А
Б
Д
Г

## Slide 26: Юбка МОЖЕТ СЛУЖИТЬ
самостоятельным видом одежды
составлять часть комплекта
частью платья

## Slide 27: Виды одежды по способу носки

## Slide 28
ЮБКА
ОДИН ИЗ ВИДОВ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ

## Slide 29
Задание
1.Одежда, которая держится на талии (поясе), называют
поясной.
К ней относятся:
юбки, брюки, шорты, фартук.
2.Одежда, которая держится на плечах, называют
плечевой.
К ней относятся:
платья, блузки, сарафаны, жилеты, пальто, плащи, куртки.

## Slide 30: Покрой юбки
Клешевая юбка
Прямая юбка
Клиньевая юбка

## Slide 31: Клешевая юбка
Самая простая по раскрою юбка
Не имеет вытачек
Состоит из одной или двух деталей

## Slide 32: Клешевая юбка

## Slide 33: Клиньевая юбка
Состоит из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся книзу
Число клиньев лучше делать четным

## Slide 34: Клиньевая юбка

## Slide 35: Прямая юбка
Состоит из двух деталей: переднего и заднего полотнищ
Заднее полотнище может быть цельнокроеное или со швом по середине

## Slide 36: Прямая юбка

## Slide 37
А
Б
В

## Slide 38
Название деталей, контурных линий юбки

## Slide 39: Мерки для построения чертежа юбки
Полуобхват талии Ст
Полуобхват бёдер Сб
Длина изделия Ди
Длина спины до талии Дтс

## Slide 40: Правила снятия мерок
Мерки снимают по правой стороне фигуры.
Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
Стоять надо прямо без напряжения.
Одежда на теле человека, с которого снимают мерки должна быть легкой.
Талию предварительно опоясать шнурком.
При измерении сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
Мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.

## Slide 41
Таблица мерок
Название мерки | Буквенное обозначение | Правило снятия мерки | Назначение мерки
Полуобхват талии | Ст | Горизонтально вокруг туловища по линии талии | Определение длины пояса
Полуобхват бедер | Сб | Горизонтально вокруг туловища сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц | Определение ширины юбки
Длина спины до талии | Дтс | От седьмого шейного позвонка до талии | Определение положения линии бёдер
Длина юбки | Ди | От линии талии до желаемой длины изделия | Определение длины юбки

## Slide 43
Прибавка на свободу облегания
Прибавки обозначают буквой П.
Пт – прибавка по линии талии = 1.0 см
Пб – прибавка по линии бёдер = 3.0 см

## Slide 44
Таблица моих мерок
Буквенное обозначение | Правило снятия мерки | Мои мерки | Мои мерки в масштабе 1:4
Ст | Горизонтально вокруг туловища по линии талии |  | 
Сб | Горизонтально вокруг туловища сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц |  | 
Дтс | От седьмого шейного позвонка до талии |  | 
Ди | От линии талии до желаемой длины изделия |  | 

## Slide 45: Построение сетки

## Slide 46: Определение положения вытачек на переднем и заднем полотнище

## Slide 48: Обведите контур ЧЕРТЕЖА СПЛОШНОЙ ОСНОВНОЙ ЛИНИЕЙ

## Slide 49: Подведём итоги
Какую цель ставили перед собой?
Научиться снимать мерки для построения чертежа юбки и построить чертеж прямой юбки.
Выполнили план урока?
С какими трудностями (проблемами) вы столкнулись на уроке?
Что необходимо сделать, чтобы их избежать (решить)?

## Slide 50: Благодарю за урок